实训室安全告知书

石油工业训练中心编制

各位老师、同学：

为保障实训期间人员的人身安全和公共财产安全，防止安全事故的发生，维持中心正常的实训教学工作秩序，特制定《实训室安全须知》手册。望各位实训人员自觉遵守本手册中各项规定，做好安全防范工作。

石油工业训练中心

目录

一、	实训中心主要危险源及其分布	1

二、	安全防火须知	3

三、	安全用电须知	4

四、	防盗安全须知	5

五、	仪器设备使用须知	5

六、	实训室卫生须知	6

七、	事故处理应急方案	6

八、	急救的一些措施	7

附件1：危险化学品的理化性质及危险特性	14

附件2：石油工业训练中心实训室仪器设备管理制度	17

附件3：石油工业训练中心实训室安全卫生管理制度	21

附件4：石油工业训练中心学生实训守则	23

附件5：实训室安全告知书	25

# 实训中心主要危险源及其分布

  - 危化品

实训中心涉及的危险性化学品主有氧气瓶、行车。平时贮存在实训中心，只有在做实训操作时，才会用来使用。详细见下表1。

表1实训中心涉及的危险化学品

| 序号 | 品 名 | 使用现场量（房间） | 最大存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧 气 | 1（瓶） | 0（瓶） | 110室 |
| 2 | 行车 | 1（个） | 0（瓶） | 121室 |

危险化学品的理化性质及危险特性见附件1所示。

  - 电器设备

实训中心的教学设备主要有：石油特色实训装置、数控机床、钻铣床、电脑、投影实训系统等。电器设备易发事故：主要是触电、火灾，其中触电原因主要是电器由故障或潮湿漏电等原因引起；火灾主要原因有两个：一是自燃，主要是由于内部线路故障机潮湿造成内部短路以及房屋漏水等原因造成，二是实训人员不当使用明火（比如抽烟）等造成木制桌椅及窗帘等易燃物着火所致。

# 安全防火须知

- 以防为主，杜绝火灾隐患。了解各类有关易燃易爆物品知识及消防知识。

- 实训室及实训楼内严禁吸烟或焚烧其它物品。发现火险隐患及时报告处理，发现火灾主动扑救，及时报警（119）。

- 实训室使用电炉、电热干燥箱等强电和明火电器，应严格遵守操作规程。

- 实训中采用易燃易爆或新材料、新设备、新工艺必须严格根据使用说明规范操作，并采取相应的预防措施。

- 实训室安全责任人每天离开实训室前，要作必要的安全检查，关好水，断电，关好窗户，锁门。

# 安全用电须知

- 要树立安全、节约的用电思想。

- 电源、电闸下方禁止摆放易燃物品和仪器设备。

- 启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严或拉妥，防止似接非接状况。使用仪器设备前，应先了解其性能，按操作规程操作，若电器设备发生过热现象或糊焦味时，应立即切断电源。

- 电器设备及配电装置有故障时应及时请专人修理。不得擅自乱改线路和乱接电线。

- 开放热源设备后，必须有人负责照管，有自控装置亦需有人照看，防止自控失灵。人员较长时间离开房间或电源中断时，要切断电源开关，尤其要注意切断加热电器设备的电源开关。

- 要警惕实训室内发生电火花或静电，如遇电线走火，切勿用水或导电的酸碱泡

沫灭火器灭火，应切断电源，用沙或二氧化碳灭火器灭火。

- 有人触电时，应立即切断电源，或用绝缘物体将电线和人体分离后，实施抢救。

- 仪器使用完毕，要切断电源，归位，如有记录本，填写仪器使用记录。

# 防盗安全须知

- 实训完毕，离开实训室要坚持“三关一锁”（关灯、关水、关气、锁门）。

- 每天实训结束后要及时交回钥匙专人保管，不得私配钥匙。

- 使用实训室需预约和登记，不得带无关人员到实训室。

# 仪器设备使用须知

- 借用仪器设备需通过指导教师与实训室负责人协商，同意后办理借用手续。不得随意动用与本实训无关的仪器设备。

- 贵重仪器需在指导老师指导下方可使用。凡违反操作规程或不听从指导而造成设备损坏等事故，必须写出书面检查，按规定赔偿损失。

# 实训室卫生须知

- 实训期间注意保持实训室卫生，实训完毕后，应整理好仪器设备、器材，清理好实训台面，服从实训室管理人员的安排。

- 实训室内严禁吸烟、用餐以及吃零食。

# 事故处理应急方案

- 得知已经发生或可能发生的实训室安全事故信息和情况后必须立即报警。

- 报警内容：

- 事故或隐患发生的地点与时间。

- 事故或隐患的类型、危险源和人员被困与伤亡情况。

- 已经采取的措施及其它应对办法。

- 报警人姓名、联系电话。

- 相关电话：

  - 实训教学部：86980056

  - 实训办公室：86980018

  - 校保卫处：86980110

  - 校医院：86983391

  - 其他常用电话：110（报警）、119（火警）、120（急救）

# 急救的一些措施

（一）危险化学品事故处置方案

实训中心的危险化学品有可燃气体，其事故主要是中毒和气体爆炸事故。

1) 隔离、疏散。与事故应急处理无关的人员应迅速撤离至境界区域以外，以减少不必要的人员伤亡。

2) 现场急救：

(1)迅速将患者脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏骤停时立即进行心脏按摩；

(2)当人员发生爆炸烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水疱弄破，患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

（二）触电事故处置方案

实训室有电源220V和380V，由于线路老化或操作不当等原因引起触电事故，则应采取以下措施：

1、脱离电源

1) 低压触电事故脱离电源方法:

(1)立即拉掉开关、拔出插销，切断电源；

(2)如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线；

(3)用木板等绝缘物插入触电者身体下面，以隔断流经人体的电流；

(4)用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

2) 高压触电事故脱离电源方法:

(1)即通知有关部门停电。

(2)戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

(3)抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，断开电源。

  - 注意事项

上述使触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以迅速为原则，选择采用。在实践过程中，要遵循下列注意事项：

(1)救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。

(2)防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

(3)如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

2、现场急救

(1)当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

(2)触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

(3)触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

(4)触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

(5)如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

（三）电器火灾事故处置方案

实训中心有电器设备较多，常因线路老化或电线安装不良等现象，出现电器火灾，则应采取以下措施：

1．电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

2．电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材进行灭火。

3. 及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

4．着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

5．扑救电气火灾，可选用二氧化碳灭火器或干粉灭火器，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

6．扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

7．公安消防人员到达后，协同配合公安消防队灭火抢险。

（四）机械操作伤害事故处置方案

实训中心有机械加工设备，常因学生（人员）操作不当等原因引起伤害事故，则应采取以下措施进行：

1．发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场人员进行接应。

2．立即拨打抢救电话“120”，向上级有关部门或医院打电话抢救。

3．在医务人员到来之前，先进行现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。

4．派人员到大门口迎接来救护的车辆。

5．有程序的处理事故，最大限度的减少人员和财产损失。

(五)突发事件人员疏散应急处置方案

如遇到地震等需要紧急疏散大量人员的突发事件时，则应采取以下措施进行：

1．立即打开所有人员疏散通道。

2．以就近原则组织人员从通道撤离，现场教师和管理人员做好秩序维持，首先让学生疏散。

3．组织撤离人员到安全地点集合。

4．确认安全后，调配器材、组织人员抢救仪器设备。

# 附件1：危险化学品的理化性质及危险特性

一、氧  气

是氧元素最常见的单质形态，是无色无味的气体，不易溶于水。标准状况下，密度为1.429克/升，密度比空气大（空气密度1.293克/升）。加压、降温条件下为淡蓝色液体、淡蓝色雪花状固体。

氧气应与其他压缩空气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮存夏季要有降温措施。远离火种热源，验收时注意验瓶日期，搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件的破损。

二、液化石油气

主要由丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等烃类介质组成，还含有少量H2S、CO、CO2等杂质，由石油加工过程产生的低碳分子烃类气体(裂解气)压缩而成。在通常状况下，外观与性状为无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味，不溶于水。

液化石油气极度易燃，受热、遇明火或火花可引起燃烧，与空气能形成爆炸性混合物。

直接大量吸入有麻醉作用的液化石油气蒸气，可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止；不完全燃烧可导致一氧化碳中毒，直接接触液体或其射流可引起冻伤。

三、硫化氢

在通常状况下，是无色、有刺激性气味的气体（气味有臭鸡蛋气味）。硫化氢属易燃气体，燃点250℃，燃烧时呈蓝色火焰，产生有毒的二氧化硫。硫化氢与空气混合，浓度达4.3%～46%时，就形成一种爆炸混合物。

硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用，但当其达到一定浓度便会麻痹人们的嗅觉神经，使人无法觉察。

四、一氧化碳

在通常状况下，是无色、无臭、无味、有毒的气体。它为中性气体。分子量28.01，密度0.967g/L， 冰点为-207℃，沸点-190℃。在水中的溶解度甚低，但易溶于氨水。空气混合爆炸极限为12.5%～74%。

一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。

# 附件2：中国石油大学（华东）实训室仪器设备管理制度

一、学校仪器设备的管理和使用，贯彻统一领导，分级管理的原则。学校由分管实训室工作的副校长统一领导全校仪器设备管理工作，实训室与资产管理处为全校仪器设备归口管理的职能部门。中心（校区、部、馆、中心、处）负责对所属仪器设备的使用管理。

二、仪器设备是学校教学、科研和技术开发工作的重要物质条件，必须贯彻勤俭节约、合理配置、面向全校、专管共用、资源共享的原则。

三、仪器设备的范围：

1．单价在10万元（含）以上的仪器设备和单价虽不足10万元，但属学校稀缺的仪器设备以及国家科委规定的二十三种仪器设备均属大型精密仪器设备。

2．单价在800元（含）以上，能独立使用，且耐用期在一年以上的教学、科研、生产使用的仪器设备均为学校固定资产。

3．单价在800元以下、200元以上，能独立使用，且耐用期在一年以上的仪器设备及单价在200元以下的公民两用物品为低值耐用品。

四、仪器设备的购置必须贯彻从实际出发，厉行节约的原则，讲究投资效益，按学校有关管理办法执行。

五、仪器设备到货后，使用单位应当及时组织开箱清点验货、安装、调试、严格按照订货合同、装箱单逐一核对，检查出厂合格证、产品说明书、使用手册等随机技术资料，并进行技术性能的验收。未经验收或验收不合格的，不得投入使用。

六、各中心资产建账单位应配备仪器设备专职或兼职管理人员。专职或兼职管理人员配备情况应报送资产处备案。仪器设备管理人员的工作职责：

1. 按照学校有关管理制度及时办理本单位仪器设备购置、捐赠、调拨等的资产登记入帐手续，对照实物准确填写固定资产增置单或调拨单，做好固定资产的标签，及时办理仪器设备借用手续。

2. 管理人员因工作需要调整变动时，必须办理好交接手续。单位隶属关系或性质改变以及合并或撤消时，要对原有的仪器设备进行清查盘点，整理账册办理正式交接手续，在未办理交接手续之前，必须妥善保管，防止流失。

3. 每学期应当检查本单位的资产状况，做到账账、账物相符。

4. 按不同仪器设备的性能和要求，加强仪器设备的保养和维护。定期校验技术指标，努力保证其性能和精度的完好，并做好防潮、防尘、防火、防爆、防腐蚀等工作。

七、各单位应按学校国有资产管理的要求，根据各自的管理任务和职责，建立本单位的资产明细账。凡属学校仪器设备，不论其经费来源及其进入渠道（购置、调拨、自制、赠送等）都要登记入账，不得有物无账或有帐无物。

八、各单位新增置的仪器设备，必须到资产处办理固定资产登记入账手续后，才能办理财务报销手续。

九、仪器设备领用、管理人不得随便拆改其领用和管理的仪器设备，对确属进行技术改造而需要拆改的，须经中心主管领导批准，报资产处备案。

十、仪器设备不得出借给私人使用。使用科研经费购置的计算机，确因工作需要借用的，经中心主管领导批准，办理借用手续后，方可借用。校外单位借用仪器设备的，须经资产处负责审批，各中心不得擅自出借。

十一、仪器设备耐用期满，确已丧失效能的，或因自然灾害等原因造成仪器设备损坏的，确定无法修复或修理费接近新购价值的方可申请报废。仪器设备的报废按学校有关规定执行。

十二、在校所有仪器设备均属学校财产，任何单位和个人不得以任何借口占为已有。为发挥其效益，对大型精密仪器设备要实行专管共用，对闲置或使用效益低微的仪器设备，学校资产管理部门有权收回，另行调配。

# 附件3：中国石油大学（华东）实训室安全卫生管理制度

一、为确保教训、科研工作的顺利进行，切实做好防盗、防爆、防破坏、防灾害等事故工作，实训室必须建立安全卫生责任制度。

二、严格按照安全操作规定存放与使用易燃、易爆、易腐蚀和放射性同位素等物品。

三、强化用电安全管理，不准超负荷用电，定期检修用电设备设施。

四、凡有有害气体排放的实训室必须按照规定要求安装通风、排风等设施，配齐实训人员的劳保药品，以保证实训人员的安全和健康。

五、实训室根据实际情况必须配备一定的消防器材和防盗装置。

六、严禁在实训室吸烟、用膳，不得做与工作无关的事，不准带无关的人入室。

七、建立经常性清扫制度，严禁在实训室堆放杂物，保持室内外整洁卫生。

八、实训室钥匙的管理由实训室主任掌握，钥匙的配、发要报院（部）处办公室备案，不得私自配制或给他人用。

九、经常地、系统地对实训人员进行安全技术教育，定期组织安全工作检查评比，奖罚分明，确保人身安全和国家财产不受损失。

十、实训室工作结束后，必须关好水、电、门窗。

# 附件4：中国石油大学（华东）学生实训守则

一、凡进入实训室从事实训的学生必须严格遵守实训室的各项规章制度。

二、每次实训前必须认真预习，并写出书面的实训报告，经教师审阅，合格后才能进行实训。

三、听从教师指导，在了解实训仪器设备性能之后严格按规程进行操作，认真地观察和分析实训现象，如实做好实测记录，认真完成实训报告，培养分析问题和解决问题的能力。

四、实训过程中要注意安全，如仪器设备发生故障，应立即报告指导教师，及时处理。发生事故，采取紧急措施(如切断电源、灭火等)，保护现场，立即上报。

五、实训中要节约用水、用电，减少实训器材消耗，爱护仪器设备和实训室设施。

六、实训完毕后，整理现场，保持实训室整齐、清洁。关闭水源、电源。借物要归还，实训室内任何物资不得擅自带出。

七、凡违反实训操作规程，或擅自动用非本实训仪器设备而导致损坏者，必须按学校有关规定做出检查，并酌情赔偿损失。

八、实训课后三天之内，最迟一周之内交出实训报告，由课代表收齐交实训指导教师。无故迟交、缺交报告则予以扣分或不计成绩。

九、如有特殊情况，不能按时做实训者，须事先请假，经指导老师同意后，由指导老师统一安排补做实训的时间。

# 附件5：实训室安全告知书

各位老师、同学：

为进一步加强对实训人员在实训室期间的安全管理，增强安全防范意识，提高自我保护能力，保障人身和财产安全，消除安全隐患，确保中心教学与科研任务的正常进行。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》、《学生伤害事故处理办法》和中心相关制度的精神，现将有关实训室安全事项告知如下：

一、牢固树立安全第一的意识，加强安全知识学习，不断提高自身安全意识和防范能力，确保人身和财物安全。

二、严格遵守实训室的各项规章制度,如《实训安全卫生管理制度》、《实训室仪器设备管理制度》、《学生实训守则》等。

三、在了解实训仪器设备性能之后严格按规程进行操作。如仪器设备发生故障，应立即报告相关负责人，及时处理。凡违反实训操作规程，或擅自动用非本实训仪器设备而导致损坏者，必须按学校有关规定做出检查，并酌情赔偿损失。

四、实训过程中要注意用电、用火安全。发生事故时，采取紧急措施(如切断电源、灭火等)，保护现场，立即上报。

五、规范着装。为避免实训过程中意外发生，男生禁止穿拖鞋进入实训室，女生避免穿裙子参加实训。

六、维持实训室干净、整洁。实训完毕后，需整理现场。不得在实训室吸烟、用餐、吃零食。

七、使用实训室需预约和登记。不准带实训无关人员入室。

石油工业训练中心